## Slide 1: 软工计原联合实验 奋战一学期 造一台20世纪的32位计算机 NonExist组
Notes: 大家好，我们是NonExist组，我们的目标是：奋战一学期，造一台20世纪的32位计算机。很高兴我们最后造完了这台计算机，可以参与答辩。

## Slide 2: 目录
需求分析——我们要做什么？
成果展示——我们做了什么？
项目管理——我们怎么合作？
Notes: 我的展示主要分为三方面：xxx，这份主体框架来自于一周前的软工展示，添加了一些最新的进展，如果有同学看过一遍不要介意再看一遍，

## Slide 3: 需求分析——我们要做什么？
Notes: 首先是需求分析，忘了是第几周的第一次组会上，我们的产品经理兼助教给我们提出了简明而易懂的需求：我们要造出一台计算机，运行ucore操作系统，所有的文档和资料都放在服务器了！

## Slide 4: 需求分析 ——自顶向下分析
Notes: 面对如此简明易懂的需求，我们陷入了深深地懵逼之中，接下来我们自顶向下，看看我们究竟需要什么

## Slide 5: 需求分析——uCore
CPU——计算机的心脏
        通过MIPS编译器编译操作系统
        操作系统被翻译成一条条MIPS指令
        CPU负责正确执行这些指令
外设——辅助CPU完成一系列功能
        任何一台电脑都需要内存、硬盘...
uCore
CPU
外设
Notes: 试想你有一台电脑，无论是装着Windows、UBUNTU、MACOS，他都需要一块完善的CPU，操作系统是由代码写成的，被编译成一条条代码被CPU执行，当然你只有了CPU，你的电脑显然无法使用，你还需要各种外设，你需要内存、硬盘、显示器等等

## Slide 6: 需求分析——CPU
uCore
CPU
寄存器
外设
指令流水
RAM
ROM
Flash
串口
CP0
MMU
Control
指令流水
  单周期CPU/多周期CPU/指令流水CPU
  实现MIPS标准五级流水线CPU
  实现uCore运行所需45条指令
寄存器
  32个通用寄存器及HILO寄存器
Notes: 对于CPU，我们需要指令流水，我们在计原学过，CPU分为单周期、多周期和指令流水CPU，mips处理器有5级流水线，我们在这5级流水线的基础上实现了47条指令。接下来是寄存器，需要32个通用寄存器和保存乘除法的HILO寄存器。

## Slide 7: 需求分析——CPU
uCore
CPU
寄存器
外设
指令流水
RAM
ROM
Flash
串口
CP0
MMU
Control
CP0
        协处理器，记录CPU状态，处理中断与异常
Control
        控制模块，暂停流水线
MMU
        内含TLB
        内存地址管理
        虚拟地址映射到物理地址
Notes: 除此之外，相比16位组，我们需要实现协处理器CP0和MMU，协处理器主要是用于处理中断和异常，MMU内含TLB，适用于内存管理、地址映射

## Slide 8: 需求分析——外设
uCore
CPU
寄存器
外设
指令流水
RAM
ROM
Flash
串口
CP0
MMU
Control
ROM
        存储Boot引导程序（Flash->RAM）
RAM
        uCore启动后加载于此，断电消失
Flash
        存储uCore，断电不消失
串口
        并行串行数据转换
        与操作系统进行交互
Notes: 对外设而言，我们需要存放等价于内存的RAM，等价于硬盘的Flash，用来通信的串口和存放boot引导程序的ROM，bootloader负责将操作系统从Flash加载至内存

## Slide 9: 系统概览
IF - ID - EX - MEM - WB
五级流水线
寄存器
CP0
Control
MMU
地址映射
ROM、RAM、FLASH、串口等多种外设
CPU
外设
Notes: 经过上述分析之后，我们的目标就很明确了，就是搭建这样一个系统，上半部分是CPU，下半部分是外设。

## Slide 10: 成果展示 ——自底向上实现
指令流水
异常处理
内存管理
外设连接
调试
Notes: 接下来就是成果展示，自顶分析的过程自然对应着自底向上的实现

## Slide 11: 成果展示——指令流水
MIPS标准5级流水线
uCore运行所需45条指令
32个通用寄存器及HILO寄存器
设计数据通路
指令流水
异常处理
内存管理
外设连接
调试
Notes: 第一部分是指令流水，这个部分不用多说，大家也都造了计算机对这一块非常了解。我们在这一阶段设计了数据通路，实现了MIPS标准5级流水线和ucore所需的绝大部分指令，

## Slide 12: 成果展示——异常处理
精确异常处理
        准确记录异常位置
        异常发生之前的代码全部执行
        异常发生之后的代码不能执行
        维护CP0协处理器状态寄存器
指令流水
异常处理
内存管理
外设连接
调试
实现异常
interrupt 中断
syscall 系统调用
invalid 指令无效
trap 自陷
overflow 算数溢出
eret 异常返回
tlbmiss tlb缺失
Notes: 在快速搭建流水线实现ucore所需大部分指令后，我们开始写CP0和异常处理，异常处理非常关键，也非常重要，操作系统有两个状态，分别为用户态和内核态，我举一个简单的例子，比如你正在打字，这时候你敲击键盘的每一瞬间，事实上都出发了中断异常，cpu接收到这些异常，同时进行处理，当然异常比这多得多，比如系统调用，大家汇编课写的syscall，指令无效，tlb缺失等等，右边显示了我们实现的异常数量，这里的核心是精确异常处理，什么是精确异常呢，就是发生异常...为了实现精确异常，我们需要维护CP0协处理器状态寄存器

## Slide 13: 成果展示——内存管理
指令流水
异常处理
内存管理
外设连接
调试
Notes: 接下来是内存管理，内存管理需要实现MMU和TLB，为了便于开发和编程，操作系统里的一切地址都是虚拟地址，MMU的作用是进行虚拟地址到实际地址的转换，TLB加速了这种转换，TLB上次大家刚刚做了存储器单元作业，相信大家已经很好的掌握了相关知识。总体而言，为了编程方便，操作系统中的地址被划分成了四段，需要将不同段通过MMU进行映射，找出其真实的设备和物理地址

## Slide 14: 成果展示——外设连接
ROM
        位于FPGA内
        用HDL编程实现
        存储指令将uCore从Flash加载至RAM
RAM
        两块RAM，共8MB
Flash
串口
指令流水
异常处理
内存管理
外设连接
调试
Notes: 把CPU搭建完之后，接下来就是把CPU和板子上的外设连接起来了，其中ROM部分大家比较陌生，我们的ROM是写在FPGA之内的，用case实现，给一个地址，返回一个数据；

## Slide 15: 成果展示——调试
功能测例
        汇编语言实现
        检测CPU和RAM是否实现正确
        通过LED灯输出测试结果
              通过75项测试
              功能测例自己会破坏自己！
指令流水
异常处理
内存管理
外设连接
调试
Notes: 在一切都准备就绪之后，就进入了最愉快的调试阶段，我们第一个面对的小BOSS是单元测例，功能测例由汇编语言实现，共91条测例，单元测例里面是一堆随机的指令，测试CPU指令是否实现正确，通过个数会在数码管中显示出来，我们可测测例数为75，最终全部通过，不过，我们功能测例有一个BUG，但开始测试项目过多时，功能测例会把自己给覆盖掉，所以需要一部分一部分测试。在这一阶段中，我们在sb指令上卡了一段时间，是因为我们没有考虑写建立时间和写保持时间，最终我们通过加入气泡的方式解决了这两条指令。

## Slide 16: 成果展示——调试
功能测例
        汇编语言实现
        检测CPU和RAM是否实现正确
        通过LED灯输出测试结果
              通过75项测试
              功能测例自己会破坏自己！
uCore
CPU
寄存器
外设
指令流水
RAM
ROM
Flash
串口
CP0
MMU
Control
指令流水
异常处理
内存管理
外设连接
调试

## Slide 17: 成果展示——调试
监控程序
        Python语言实现
        检测ROM、Flash、串口是否实现正确
        监控程序有问题！
uCore
CPU
寄存器
外设
指令流水
RAM
ROM
Flash
串口
CP0
MMU
Control
指令流水
异常处理
内存管理
外设连接
调试
Notes: 第二个BOSS是监控程序，这是我系某学长在暑期专业实践完成的，其代码存在严重bug，但是尽管bug很严重，监控程序在帮助我们调试rom\flash\串口和bootloader阶段仍起到了巨大的作用。

## Slide 18: 成果展示——调试
uCore操作系统
        C语言实现
        测试MMU是否实现正确
        需要45条指令
        内含LS、CAT、PWD等一系列程序
        完美运行
        所有程序和仿真结果全部一致
指令流水
异常处理
内存管理
外设连接
调试
Notes: 最后一部分就是ucore了，事实上，经过前面全面而崩溃的调试，我们在前面两个阶段的已经解决了绝大部分bug，这一阶段并没有花掉特别长的时间，主要是解决了之前异常处理的小问题和TLB的一些问题，最终顺利在第十四周周四跑上了ucore

## Slide 19: 成果展示——调试
uCore操作系统
        C语言实现
        测试MMU是否实现正确
        需要45条指令
        内含LS、CAT、PWD等一系列程序
        完美运行
        所有程序和仿真结果全部一致
uCore
CPU
寄存器
外设
指令流水
RAM
ROM
Flash
串口
CP0
MMU
Control
指令流水
异常处理
内存管理
外设连接
调试

## Slide 20: 成果展示——扩展功能
TLB单元测试
        在测试用例中增加对TLBWI和TLBWR指令的测试
        测试TLB读写是否正常
Notes: 接下来我们说一下在跑上ucore之后实现的扩展功能，第一个扩展是按照软工需求增加了TLB指令的单元测试，对TLB的单元测试完全仿照测例的框架，通过这些测试我们可以验证我们的TLB读写是否正常

## Slide 21: 成果展示——扩展功能
VGA
        IP核实现显存
        MMU实现显存映射
        C语言实现图片显示软件
        放映了某门课的大作业
Notes: 第二个扩展是VGA，使得可以使用VGA显示图像，实现的原理是在硬件利用IP核实现显存，利用MMU将这一段地址映射，在C语言编程实现一个简易的图片放映软件

## Slide 22: 成果展示——特色功能
VGA
        IP核实现显存
        MMU实现显存映射
        软件实现放映
Notes: 图片显示了某门课的大作业，可以看到由于只有256色，中间部分稍有失真，但是整体效果还是较好的

## Slide 23: 成果展示——扩展功能
“超大”内存
        BaseRam和ExternRam两块内存接入使用
        修改uCore内存管理
        总容量8MB
Notes: 操统系统实际只需要一块RAM，我们通过修改MMU把板子上两块ram同时接入使用，达到了超大内存——8MB

## Slide 24: 成果展示——扩展功能
扩展指令
ucore运行需要45条指令
额外实现约15条指令
为进一步扩展打下基础
Notes: 除此之外，我们额外实现了约15条指令，为进一步扩展打下了基础

## Slide 25: 成果展示——扩展功能
Python-MIPS简易编译器
        Python实现轻量化MIPS编译器
        用于开发最初期测试单条指令
        解决了mips-sde套件过于复杂
        加速了开发速度
Notes: 我们在硬件开发初期为了进行简易测试，由于mips-sde套件过于复杂，写汇编文件需要写额外很多东西才能编译，我们实现了轻量级的PythonMIPs简易编译器，可以直接翻译指令

## Slide 26: 成果展示——扩展功能
C++256色图片处理工具
        硬件只支持256色（RGB合计8位）
        需要将图片处理为256色文件
        并正确读取图片色彩信息
        转换效果良好
Notes: 最后是为了将图片放映出来，我们需要处理成256色，我们做了一个自动处理工具，同时可以转换出图片信息

## Slide 27: 项目管理—— 过程控制、测试与文档
过程控制
单元测试
项目文档

## Slide 28: 项目管理——过程控制
根据短期目标建立Milestone
使用Git Issue管理任务，添加任务标签，并与对应的分支关联

## Slide 29: 项目管理——过程控制
在对应分支进行迭代开发
开发完成发起merge请求，review后合并分支

## Slide 30: 项目管理——过程控制
Week 5~Week 15
11个Milestone
30个Issue
179次commit
规范的文件管理形式

## Slide 31: 项目管理——单元测试
对提供的功能测例，分不同的阶段进行了测试
  仿真阶段（CPU仿真阶段/ThinPad仿真阶段）
  硬件调试阶段
对提供的功能测例，分不同的粒度进行了测试
  单条指令
  一段指令
  所有指令（测例有BUG）
完善功能测例，增加对TLB指令的测试

## Slide 32: 项目管理——项目文档
对开发过程中的问题随时进行记录
初步形成了一些常用的开发、编译、测试文档

## Slide 33: 项目管理 – 项目文档
初步形成了一些常用的开发、编译、调试文档

## Slide 34: 项目管理 – 项目文档
初步形成了一些常用的开发、编译、调试文档

## Slide 35: 冰冻三尺非一日之寒 谢谢大家！ 欢迎提问！
Notes: 最后我想说的是，尽管我们开发了11周，反复修改调试了无数次代码，但是就像自己动手写CPU序言中所叙述的那样，冰冻三尺非一日之寒，似乎有很多的理解、很多的体会，但却有一种欲辨已忘言的感觉，最后感谢助教耐心的解答、感谢其他小组的帮助，谢谢大家!